Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 332/2/2023

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TRAKTORA OGRODOWEGO

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę: Traktora ogrodowego 1szt. Fabrycznie nowy

Przedmiot zamówienia winien spełniać niżej wymienione parametry techniczne:

Typ i model oferowany przez Wykonawcę zamówienia: ………………………………………..

| Lp. | Parametry techniczne |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagania zamawiającego | Spełnienie wymagań przez oferowany sprzęt * |
| 1. | Dane silnika: - Pojemność skokowa: min 660 cm3 - Liczba cylindrów: min. 2 - Chłodzony: powietrzem - Moc znamionowa silnika: min. 13,9 kW - Obroty silnika: min. 2600 rpm - Pojemność zbiornika paliwa: min. 8l - Akumulator- min. 24Ah | TAK/NIE |
| 2. | System tnący - Rodzaj systemu tnącego: Z centralnym agregatem tnącym - Szerokość koszenia: min. 122 cm - Liczba wysokości koszenia: min. 7 - Regulacja wysokości koszenia manualna - Zakres wysokości koszenia: 30 – 90 mm - Liczba noży: 2 - System załączania noży: Sprzęgło elektromagnetyczne - Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika - Funkcja mielenia trawy - kosz na trawę min.350l - opuszczanie kosza elektryczne | TAK/NIE |
| 3. | Przekazanie napędu: - Przekładnia: Hydrostatyczna - Napęd: Na koła tylne - Prędkość maksymalna: 9,2 km/h | TAK/NIE |
| 4. | Wyposażenie: - Regulacja fotela: Jedną dźwignią - Złącze do mycia - Panel - Licznik motogodzin - Światła przednie - Tempomat - Ładowarka w zestawie | TAK/NIE |
| 5. | Wibracje i poziom hałasu: - Zmierzony poziom hałasu: max. 105db(A) - Poziom hałasu: max. 100db(A) | TAK/NIE |

Wymagania dodatkowe:

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie przy ul. Zamkowej 1

- Wraz z urządzeniem Wykonawca obowiązany jest przedstawić zamawiającemu certyfikat znaku bezpieczeństwa lub deklarację zgodności lub certyfikat zgodności

z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Do przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację

techniczną (wraz z instrukcją obsługi, książką gwarancyjną, książką przeglądów gwarancyjnych w języku polskim).

- Wykonawca winien wskazać co najmniej jeden autoryzowany punkt serwisowy      realizujący dostawy części oraz obsługę pogwarancyjną, znajdujący się w odległości do 50 km od miejsca docelowego przedmiotu zamówienia w miejscowości Ciechanów, ul. Zamkowa 1.

*Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę pt.: ,,Spełnianie wymagań

przez oferowany sprzęt” poprzez wykreślenie nieodpowiedniej opcji.

…………………………………………………                                                            …………………………………………………….

pieczątka Wykonawcy                                                                       czytelny podpis Wykonawcy